module mux_4x1(
input [0:3]mux_in,
input [1:0]s,
output reg mux_out);

always @(*)
begin
 case(s)
0:mux_out =mux_in[0];
1:mux_out =mux_in[1];
2:mux_out =mux_in[2];
3:mux_out =mux_in[3];
endcase
end
endmodule

module dff(
input clk,
input rst_n,
input D,
output reg Q);

always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
Q <= 0;
else
Q <= D;
end
endmodule

module universal_shift(
input [7:0]pin,
input [1:0]op,
input clk,
input rst_n,
output [7:0]Q1);
wire [7:0]S;

mux_4x1 M0(.mux_in ({Q1[0],pin[1],0,pin[0]}),.s(op),.mux_out (S[0]));
mux_4x1 M1(.mux_in ({Q1[1],pin[2],pin[0],pin[1]}),.s(op),.mux_out (S[1]));
mux_4x1 M2(.mux_in ({Q1[2],pin[3],pin[1],pin[2]}),.s(op),.mux_out (S[2]));
mux_4x1 M3(.mux_in ({Q1[3],pin[4],pin[2],pin[3]}),.s(op),.mux_out (S[3]));
mux_4x1 M4(.mux_in ({Q1[4],pin[5],pin[3],pin[4]}),.s(op),.mux_out (S[4]));
mux_4x1 M5(.mux_in ({Q1[5],pin[6],pin[4],pin[5]}),.s(op),.mux_out (S[5]));
mux_4x1 M6(.mux_in ({Q1[6],pin[7],pin[5],pin[6]}),.s(op),.mux_out (S[6]));
mux_4x1 M7(.mux_in ({Q1[7],0,pin[6],pin[7]}),.s(op),.mux_out (S[7]));

dff dff0(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[0]),.Q(Q1[0]));
dff dff1(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[1]),.Q(Q1[1]));
dff dff2(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[2]),.Q(Q1[2]));
dff dff3(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[3]),.Q(Q1[3]));
dff dff4(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[4]),.Q(Q1[4]));
dff dff5(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[5]),.Q(Q1[5]));
dff dff6(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[6]),.Q(Q1[6]));
dff dff7(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.D(s[7]),.Q(Q1[7]));

endmodule

module test();
  reg clk,rst;
  reg [7:0]R;
  reg [1:0]S;

  wire [7:0]Q;
  universal_shift s(R,S,clk,rst,Q);
  initial
    begin
      clk=0;
      rst =1;

       S=2'b00;
       R=8'b00000000;
       end
  always #5 clk=~clk;
  always #100 rst =~rst;
  //always #10 L =~L;
  always #20 R =~R;
  always #40 S=~S;
  initial
    begin
      $dumpfile("out.vcd");
      $dumpvars(1,test);
      #400 $finish;
    end
endmodule